## Slide 1: 点亮LED灯
陈杰

## Slide 2: 什么是LED灯？
https://www.bilibili.com/video/av10759618?from=search&seid=17354378234896786589

## Slide 3: LED灯（发光二极管）
发光二极管是半导体二极管的一种，可以把电能转化为光能。
发光二极管和普通二极管一样是由一个PN结组成的。
具有单向导电性。

## Slide 4: 普通单色发光二极管（单色LED）
普通单色发光二极管具有体积小、工作电压低、工作电流小、
发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优点，
可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。
它属于电流控制型半导体器件，
使用时需串接合适的 。
限流电阻

## Slide 5: 了解电阻
https://www.bilibili.com/video/av10772640/?spm_id_from=333.788.videocard.0

## Slide 6: 注意事项：
1.注意发光二级管的正负极，千万不要接反。
2.注意使用合适的电阻保护发光二极管。
3.严禁进行危险的操作，如：
1）故意将发光二极管反接到电源
2）发光二极管引脚尖锐，容易伤人

## Slide 7: 那现在我们进入主题啦~

## Slide 8: 连接硬件
将LED和电阻连接到micro:bit
具体方法：
将LED的长引脚（正极）连接到电阻的一端，另一端连接到pin0
LED的短引脚（负极）连接到GND

## Slide 9: 编写软件代码部分
在代码开头写上什么呢？
from microbit import *
我们通过micro:bit的pin0输出电流点亮LED
pin0.write_digital(1)
点击“检查”按钮，检查一下有没有语法错误
没有问题的话刷入程序

## Slide 10: 这样LED灯是不是太单调了？
来让LED一闪一闪的

## Slide 11: 闪烁的LED
灯闪烁的样子是怎么样的？
亮灭亮灭亮灭……
闪烁是一个循环的过程
那我们应该加一句什么呢？
while True:

## Slide 12: 补充程序
在while True：里写上控制LED亮和灭的语句
亮：
灭：
pin0.write_digital(1)
pin0.write_digital(0)
是不是还缺了点什么？
我们还要加上亮和灭的持续时间
在亮和灭的下一行加上sleep(200)

## Slide 13: 检查结果
点击“检查”按钮，检查一下有没有语法错误
没有问题的话点击“刷入”，刷入程序

## Slide 14: 上面我们学到的是单色LED 除了单色LED之外， 还有一种
RGB LED

## Slide 15: 点亮RGB LED
介绍RGB LED的引脚（图片）

## Slide 16: 接线
我们先按接线图将LED接线接好

## Slide 17: 编写软件代码部分
1.新建文件
2.还记得程序开头要写什么么？
没错，就是from microbit import *
不过这里还要再加一行
from random import randint

## Slide 18: 让RGB LED亮红色
RGB分别是red 、green 、blue
红色
绿色
蓝色
现在我们设置三个变量保存这三个颜色
红色需要保存的状态是（255,0,0）
具体做法：
redVal = randint(0, 255)
greenVal = 0
blueVal = 0

## Slide 19: 控制RGB LED
现在我们使用write_analog()控制LED灯
使用micro:bit的pin0、pin1和pin2：
pin0.write_analog(redVal)
pin1.write_analog(greenVal)
pin2.write_analog(blueVal)

## Slide 20: 检查结果
点击“检查”按钮，检查一下有没有语法错误
没有问题的话点击“刷入”，刷入程序